## Slide 1
FERNANDO FURLAN
FERNANDO NISHIMURA DE MACEDO
FRANCISCO CARLOS LOPES MATHIAS
JULIANO RIGONI FURTUNATO
VINÍCIUS FELIPE GOMES
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO
PREDITIVA EM INTERTRAVAMENTOS
MPI

## Slide 2
FERNANDO FURLAN, Engenheiro Mecânico;
FERNANDO N. DE MACEDO, Técnico Eletrônico;
FRANCISCO C. LOPES MATHIAS, Engenheiro Eletrônico;
JULIANO RIGONI FURTUNATO, Engenheiro Elétrico;
VINÍCIUS FELIPE GOMES, Engenheiro Eletrônico;
Todos colaboradores da Companhia do Metropolitano de São Paulo e atuam nas áreas de Engenharia de Manutenção e Restabelecimento de Sistemas
das Linhas 1, 2 e 3.
AUTORES

## Slide 3
Apresentar conceitos de manutenção preditiva e criticidade de falhas aos sistemas de controle de trens;
Descrever o processo de desenvolvimento e implantação da MPI (Manutenção Preditiva em Intertravamento);
Destacar os benefícios e vantagens da adoção novo deste método de manutenção para o Metrô SP.
OBJETIVOS

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Dados Estatísticos
2,7 milhões de usuários transportados* nas
Linhas 1, 2 e 3;
1100 viagens programadas*.
Chart: Usuários x Linha (média diária x milhão)
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3
 | 1.048 | 0.517 | 1.19
Chart: Viagens x Linha (média diária)
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3
 | 1106 | 860 | 1250
*(médias diárias)

## Slide 5
INTRODUÇÃO
Regiões de Intertravamentos
Possibilitam a manobra de trens;
Fundamentais para estratégias operacionais.

## Slide 6
INTRODUÇÃO
Regiões de Intertravamentos
46 regiões de intertravamentos;
Dois ou mais circuitos AC por regiões, totalizando 115 circuitos.
Análise de Desempenho dos Circuitos AC
(últimos 8 anos)
Média de 18 ocorrências por ano

## Slide 7
INTRODUÇÃO
Falhas em regiões de Intertravamento
Afetam diretamente a operação comercial;
Inviabilizam alinhamentos de rotas e manobras;
Podem causar a paralisação do tráfego de trens;
Ação da manutenção corretiva também afeta a operação comercial.

## Slide 8
“Circuitos de via com características específicas, geralmente utilizados em regiões de intertravamento e que compõem o sistema ATP.”
Utilizam um sinal de corrente AC 60Hz para detecção de ocupação de trens.
CONCEITOS
Circuitos de Detecção de Ocupação AC 60Hz

## Slide 9
CONCEITOS
Circuitos de Detecção de Ocupação AC 60Hz
Circuito SEM ocupação

## Slide 10
CONCEITOS
Circuitos de Detecção de Ocupação AC 60Hz
Circuito COM ocupação

## Slide 11
“A manutenção preditiva é o acompanhamento periódico de equipamentos, através de dados coletados por meio de monitoração ou inspeções.”
Antecipa-se a necessidade de serviços de manutenção;
Reduzir a manutenção corretiva não planejada dos equipamentos;
Aumento da vida útil dos equipamentos;
Redução de custos.
CONCEITOS
Manutenção Preditiva

## Slide 12
Manutenção Corretiva ou Não Planejada:
Atuações somente na existência de falhas nos circuitos;
Manutenção Preventiva:
Realizadas conforme programação;
Intervenções são periódicas;
Criticidade e localização do circuito definem a periodicidade das intervenções;
“NÃO ELIMINA á possibilidade de ocorrência de falhas nos circuitos”
CONCEITOS
Manutenções praticadas em Circuitos AC

## Slide 13
“Originadas pela ausência, variação ou atenuação do sinal de ocupação, desenergizando o relé de ocupação”
Tipos de Falsas Ocupações:
FIXA: A ausência ou atenuação do sinal de ocupação mantém o relé de ocupação desenergizado;
INTERMITENTE: A variação ou atenuação do sinal de ocupação desenergiza o relé de ocupação de forma intermitente.
CONCEITOS
Falhas em Circuitos AC – Falsa Ocupação

## Slide 14
Falha de Falsa Ocupação FIXA – Estação Belém (março/2013)
Impossibilidade de manobras no intertravamento;
Alinhamentos de rotas afetados;
Trens circulando em modo Manual na região da falha;
Maior intervalo de trens;
Evacuação de trens para aumento de oferta em estações mais críticas;
Retirada de trens de operação;
Restrição de entrada de usuários no sistema;
Tempo de atuação das equipes no local: 185min.
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial

## Slide 15
Falha de Falsa Ocupação FIXA – Estação Belém (março/2013)
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial
Condição NORMAL | Consequências da FALHA | Resultado - OPERAÇÃO
Tempo médio de Viagem de ITQ à BFU: 35 minutos | Tempo médio de Viagem durante a falha: 50 minutos | Aumento de 30% no tempo de viagem
Disponibilidade de trens em horário de pico: 40 trens | Disponibilidade de trens no horário de pico: 35 trens | Somente 85% dos trens em operação no horário de pico
Viagens programadas para o dia: 1260 viagens | Cancelamento de 84 viagens programadas | Déficit de 6,6% de viagens programadas
Tempo total da ocorrência: 250 minutos.
Dados de indicadores internos

## Slide 16
Falha de Falsa Ocupação FIXA – Estação Belém (março/2013)
Menor (<) tempo de Estratégias operacionais do CCO;
Maior (>) tempo de intervenção das equipes de manutenção na falha;
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial

## Slide 17
Falha de Falsa Ocupação INTERMITENTE – Estação Sé (março/2014)
Impossibilidade de manobras no intertravamento durante a falha;
Trens parando sobre a região afetada durante a falha;
Maior intervalo de trens;
Retirada de trens de operação;
Tempo de atuação das equipes em campo: 218min.
Estratégias operacionais para adequar o melhor momento de atuação das equipes de manutenção: 254min.
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial

## Slide 18
Falha de Falsa Ocupação INTERMITENTE – Estação Sé (março/2014)
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial
Condição NORMAL | Consequências da FALHA | Resultado - OPERAÇÃO
Tempo médio de Viagem de ITQ à BFU: 35 minutos | Tempo médio de Viagem durante a falha: 50 minutos | Aumento de 30% no tempo de viagem
Disponibilidade de trens em horário de pico: 40 trens | Disponibilidade de trens no horário de pico: 35 trens | Somente 85% dos trens em operação no horário de pico
Viagens programadas para o dia: 1252 viagens | Cancelamento de 70 viagens programadas | Déficit de 5,6% de viagens programadas
Tempo total da ocorrência: 472 minutos.
Dados de indicadores internos

## Slide 19
Falha de Falsa Ocupação INTERMITENTE – Estação Sé (março/2014)
Maior (>) tempo de Estratégias operacionais do CCO
Menor (<) tempo de intervenção das equipes de manutenção na falha;
CONCEITOS
Impactos de Falhas na Operação Comercial

## Slide 20
“Falhas no sistema afetam diretamente a imagem do serviço prestado pela empresa”
Não representam perdas financeiras significativas, mas...
Custos das equipes de manutenção;
Custos relacionados a falhas secundárias geradas a partir do excesso de usuários no sistema;
Custos relacionados a eventuais ações de vandalismo.
NECESSIDADE de um processo que MINIMIZE os efeitos deste tipo de falha no sistema antes da interferência direta ao seu funcionamento!
CONCEITOS
Consequências de Falhas para o Metrô de SP

## Slide 21
Manutenção PREDITIVA em Intertravamento
“Elaborado um processo baseado em
MANUTENÇÃO PREDITIVA”
Monitoramento de variáveis críticas;
Identificação de desvios funcionais;
Intervenção controlada, fora da operação comercial.
Áreas envolvidas na elaboração: Engenharia de Sinalização e Via Permanente e Equipes de Manutenção Preventiva e Restabelecimento de Sistemas

## Slide 22
IMPLANTAÇÃO
Manutenção PREDITIVA em Intertravamento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Levantamento de Dados
Ações Corretivas
Ações Preditivas
Elaboração e
Planejamento
Estudos e
Desenvolvimento

## Slide 23
IMPLANTAÇÃO
Elaboração e Planejamento
Tabela de Planos de Ações do Processo de Implantação da MPI (baseado na metodologia 5W1H)

## Slide 24
IMPLANTAÇÃO
Fase 1 – Levantamento de Dados
“Etapa responsável pelo levantamento dos dados e variáveis de funcionamento dos circuitos AC”
Elaboração de procedimento de levantamento de dados:
Compilação dos processos existentes de manutenção preventiva + novas técnicas de atuação (X07, X30 e X64);
Tabela de Plano de Ação de Implantação da MPI (cenários específicos)

## Slide 25
IMPLANTAÇÃO
Fase 2 – Ações Corretivas
“Etapa responsável pela readequação / repadronização das condições de funcionamento dos circuitos. (regime de trabalho controlado)”
Em posse das folhas de dados do levantamento:
Necessidade de substituição de componentes em desvio;
Readequação de parâmetros de funcionamento (teste 200);
Registro de “assinaturas dos circuitos” e preenchimento de NOVA folha de dados

## Slide 26
IMPLANTAÇÃO
Fase 3 – Ações Preditivas
“Etapa de monitoração e inspeção de parâmetros de funcionamento do circuito(cíclica).
Ações corretivas somente em casos de desvios ”
Em posse das folhas de dados e assinatura do circuito:
Comparação dos parâmetros de funcionamento;
Aplicação de diagnósticos , em caso de desvios, relacionados nas planilhas de modos de falha e relação de causa e efeito.

## Slide 27
IMPLANTAÇÃO
Rotinas de gerenciamento e melhoria contínua da MPI
Rotinas de gerenciamento da MPI:
Controle de Hxh;
Registro de atuações;
Registro de Intervenções.
Otimização dos processos de manutenção corretiva e preventiva:
Direcionar mais tempo para elaboração de novos métodos de atuação;
Fórum de Estudos e Desenvolvimento.

## Slide 28
ANÁLISE DE RESULTADOS
Resultados Imediatos
Controle sobre as variáveis de funcionamento:
Identificação de desvios de forma antecipada;
Possibilita avaliação e programação de atuação;
Não impactam na disponibilidade do equipamento;
Sem reflexos negativos à operacionalidade do sistema;
Identificação de todas as etapas de degradação de componentes.

## Slide 29
ANÁLISE DE RESULTADOS
Resultados Imediatos
Processos de manutenção otimizados:
Equipes utilizam horas para desenvolvimento e estudo do desempenho dos circuitos AC;
Atuações mais assertivas;
Economia de insumos com substituições pontuais de componentes defeituosos;
Permite um estudo de viabilidade de aumento de intervalo entre intervenções preventivas no equipamento

## Slide 30
ANÁLISE DE RESULTADOS
Objetivos Estratégicos do Metrô de SP
Estratégia da Diretoria de Operações;
Melhoria de Desempenho;
Redução de Custeios;
Melhoria de Imagem dos Serviços.

## Slide 31
ANÁLISE DE RESULTADOS
MPI – Melhoria de Desempenho
“Expertise” das equipes de manutenção;
Identificação antecipada e controle sobre os desvios funcionais dos equipamentos;
Intervenção em momentos programados, sem interferência à operação;
Aumento da disponibilidade do equipamento.
“MELHORA DE DESEMPENHO DO SISTEMA”

## Slide 32
ANÁLISE DE RESULTADOS
MPI – Melhoria da Imagem dos Serviços
A prática da MPI permitirá a operacionalidade dos circuitos AC sem falhas;
Interferências operacionais inexistentes ou transparentes;
Não impactam no nível de conforto dos usuários.
“MELHORIA DA IMAGEM E QUALIDADE DE SERVIÇOS
PRESTADOS”

## Slide 33
ANÁLISE DE RESULTADOS
MPI – Redução de Custeios
Custo de implantação ZERO;
Redução de custos e tempos relativos à elaboração de documentos e aprovação de procedimentos da MPI;
Otimização de mão de obra e insumos.
Perdas financeiras relativas à falhas e seus efeitos mitigados.
“REDUÇÃO DE CUSTEIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO”

## Slide 34
CONCLUSÃO
Manutenção PREDITIVA – Transformação Digital na indústria Metroferroviária;
Permite identificação de desvios funcionais antes de se tornarem desvios operacionais;
Reparos são planejados e programados adequadamente;
Não causam impactos à operacionalidade do sistema.

## Slide 35
CONCLUSÃO
A MPI representa ganhos e benefícios diretos ao Metrô de SP!
Além de atender os Objetivos Estratégicos estabelecidos, prioriza a disponibilidade desses equipamentos vitais para o funcionamento do sistema e a qualidade dos serviços prestados pela Companhia aos usuários deste tipo de modal.

## Slide 36
CONCLUSÃO
DÚVIDAS?
Críticas ou sugestões

## Slide 37
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO
PREDITIVA EM INTERTRAVAMENTOS
MPI
FERNANDO FURLAN
FERNANDO NISHIMURA DE MACEDO
FRANCISCO CARLOS LOPES MATHIAS
JULIANO RIGONI FURTUNATO
VINÍCIUS FELIPE GOMES