## Slide 1
Wilson Lopes Menezes
Fernando Sampaio
Lucas Pinotti Caldeloro
MANUTENÇÃO BASEADA EM CONDIÇÃO:
SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS FUSÍVEIS DE SAPATA COLETORA DE TERCEIRO TRILHO NOS TRENS DO METRÔ-SP

## Slide 2
O monitoramento dos fusíveis consiste:
Equipamento instalado na via que visa detectar falha nos fusíveis ou sistema coletor de energia dos metrocarros.
Monitoramento continuo baseado em condição.
Um dos itens que compõem o projeto de Monitoramento de Ativos Embarcados “MAE” do Metro de SP.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata
Introdução

## Slide 3
Alimentação Elétrica do Metrocarro:
1 - Sapata Coletora
2 - Fusível de sapata coletora
3 - Sistema de propulsão (tração elétrica)
4 – Conversor auxiliar: alimenta carregador de bateria, iluminação, ar condicionado, compressor de ar,etc…
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 4
Alimentação Elétrica do Metrocarro:
Total de 24 coletores (fusível/sapata), 12 de cada lado do trem.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 5
Alimentação Elétrica do Metrocarro, sistema coletor:
1 – Sistema coletor completo
2 – Fusível de sapata coletora
3 - Sapata coletora
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 6
Alimentação Elétrica 3° Trilho:
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata
3° trilho

## Slide 7
A queima de um fusível de sapata :
Em regiões de Gap ocorre o desligamento do par de carros, ocasionando a perda momentânea de desempenho e desligamento da iluminação, ar condicionado.
Sobre carrega os demais fusíveis do par, levando a queima de mais fusíveis ou elevação da temperatura e causar um principio de incêndio.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 8
Fusível normal
Fusível carbonizado devido a elevação da temperatura
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 9
Sistema de monitoramento dos fusíveis/sistema coletor protótipo instalado na via-1 estação Pedro ll Linha 3 Vermelha.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata
Descrição do Sistema:

## Slide 10
Sistema de monitoramento dos fusíveis/sistema coletor:
1 – 3° trilho real
2 – Segmento de 3° trilho, contato com a sapata em teste
3 – Sensor de posição, informa o momento de leitura
4 - Interface de sinais para o micro computador
5 – Micro computador Raspberry PI com O.S. Linux.
6 – Sistema interligado a rede do sistema MAE
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 11
Sistema instalado na região da plataforma estação de Pedro II Linha 3 Vermelha
1 – Segmento de 3° trilho/Sensor de tensão elétrica.
2 - Sensor de posição momento de leitura.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 12
Registro dos Sensores , tensão e posição, no momento da passagem do trem.
Sensor de posição sinal superior(amarelo)
Sensor de tensão sinal inferior (violeta)
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 13
Rack eletrônico do sistema de monitoramento de fusíveis /sist. coletor instalado na sala técnica na estação Pedro ll.
1 - Microcomputador Raspberry PI-3.
2 – Interface dos sensores.
3 – Fonte de Alimentação sensores/interface.
4 – Conversor Ethernet UTP para fibra ótica.
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 14
Tela da IHM desenvolvida em linguagem Python/Glade:
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 15
Tela da IHM detecção de falha:
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata

## Slide 16
Histórico diários com + ou – 520 registros:
Monitoramento de Fusíveis de Sapata

## Slide 17
Resultados:
Monitoramento de Fusíveis de Sapata

## Slide 18
Efeito da baixa pressão/ajuste de altura da sapata x velocid.
Monitoramento de Fusíveis de Sapata

## Slide 19
Efeito da baixa pressão/ajuste de altura da sapata x velocid.
Monitoramento de Fusíveis de Sapata

## Slide 20
Melhorias na interface com microcomputador (desenvolvimento).
Interligação com o sistema de identificação do trem (desenvolvimento).
Instalação do sistema na via -2 de Pedro ll linha 3 vermelha e nas demais linhas 1 Azul e 2 Verde .
Envio de alertas para as equipes de manutenção(desenvolvimento).
Criação de um “dashboard” integrado ao servidor de Monitoramento de Ativos Embarcados, para à análise estatística e preditiva dos dados(desenvolvimento).
Passos futuros:

## Slide 21
Monitoramento dos Fusíveis de Sapata video

## Slide 22
Gerência de Manutenção:
Sup. Eng. Paulo Sérgio S. Carvalho- MTT/EPR
Téc. Marçal Lopes de Paula - MTT/EPR
Eng. Thiago da Silva Amate - MTT/EPR
Eng. André Luiz S. Grana - MTT/EPN (infra estrutura de rede)
Equipe MTT/EPV
Equipe MTS/ENC (instalação infra estrutura rede)
Equipe MTV/VPL ( Instalação dos equip. na via )
Sup. Nelson De Nittis MRL/MRC
Agradecimentos

## Slide 23
Wilson Lopes Menezes
Fernando Sampaio
Lucas Pinotti Caldeloro
MANUTENÇÃO BASEADA EM CONDIÇÃO:
SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS FUSÍVEIS DE SAPATA COLETORA DE TERCEIRO TRILHO NOS TRENS DO METRÔ-SP